| CK27/CK27 HST |
| --- |
| MOTOR | MODELO | TD1300LXA TD1300LXE |
|  | TIPO | Vertical, 3 cilindros diesel, refrigerado por agua |
|  | ASPIRACIÓN | Atmosférica |
|  | CILINDRADA | 1299cc |
|  | CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 30 ℓ |
| ACONDICIONAMIENTO | TRANSMISION | Sincro/Contante | Hidrostática |
|  | NEUMÁTICOS | Delanteros: 7-14 | Traseros : 11.2-24 |
|  | DIRECCIÓN | Hidrostática |
|  | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Mecánico |
|  | FRENO | Disco húmedo |
|  | VELOCIDADES DE DESPLAZAMIENTO (Km/h) | Delanteras | 1.40-23.64 | 0-21.95 |
|  |  | Traseras | 1.25-19.07 | 0-13.3 |
| ELEVADOR HIDRAÚLICO | CAPACIDAD DE LA BOMBA | 50,9 | 50,9 |
|  | SISTEMA DE CONTROL DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA | Control de Posición profundo y mixto |
|  | CAPACIDAD MÁXIMA DEL ELEVADOR | 800 kg. |
| TOMA DE FUERZA | TIPO | Mecánica |
|  | ENGANCHE DE 3 PUNTOS | Categoría 1 |
|  | VELOCIDADES (r.p.m.) | Trasero | 540, 1000 |
|  |  | Medio | 2000 (Opcional) |
| DIMENSIONES | LONGITUD CON ENGANCHE | 3190mm |
|  | ANCHURA | 1286mm |
|  | ALTURA MÁXIMA | 2375mm |
|  | DISTANCIA ENTRE EJES | 1680mm |
|  | DESPEJE | 328mm |
|  | ANCHO VIA DELANTERO | 1105mm |
|  | ANCHO VIA TRASERO | 1062-1294 |
| EMBRAGUE | BIDISCO EN SECO |
| PESO CON ARCO/CABINA | 1460Kg 1400 Kg |