| CK35 |
| --- |
| MOTOR | MODELO | 3A165LXD |
|  | TIPO | 3 cilindros diesel, refrigerado por agua, diesel |
|  | POTENCIA | 36 C.V. a 2600rpm |
|  | CILINDRADA TOTAL | 1647cc |
|  | CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 30 ℓ |
| TRANSMISIÓN | TRANSMISION | Sincronizada |
|  | NEUMÁTICOS | Delanteros: 7-14 | Traseros : 11.2-24 |
|  | DIRECCIÓN | Hidráulica asistida |
|  | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Estándar |
|  | VELOCIDAD | 20 Km/h |
|  | VELOCIDADES DE DESPLAZAMIENTO (Km/h) | Delanteras | 0-21.1 |
|  |  | Traseras | 0-14.0 |
| ELEVADOR HIDRAÚLICO | CAPACIDAD DE LA BOMBA | 31.7 | 17.2 |
|  | SISTEMA DE CONTROL DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA | Control de Posición |
|  | CAPACIDAD MÁXIMA DEL ELEVADOR | 800 kg. |
| TOMA DE FUERZA | TIPO | Mecánica |
|  | ENGANCHE DE 3 PUNTOS | Categoría 1 |
|  | VELOCIDADES (r.p.m.) | Trasero | 540, 1000 |
|  |  | Medio | 2000 |
| DIMENSIONES | LONGITUD CON ENGANCHE | 3190mm |
|  | ANCHURA | 1337-1585mm |
|  | ALTURA MÁXIMA | 2390mm |
|  | DISTANCIA ENTRE EJES | 1680mm |
|  | DESPEJE | 352mm |
|  | RADIO DE GIRO | 2.9,3.1,3.0mm |
|  | ANCHO DE VÍA | Delantera 1105mm Trasera 1054-1362 |
| FRENOS | DE DISCO DE BAÑO EN ACEITE |
| EMBRAGUE | BIDISCO EN SECO |
| PESO | 1400 Kg |